## Slide 1
使用寄存器点亮LED
零死角玩转STM32—M3系列
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
GPIO简介
02
GPIO框图讲解（重点）
03
参考资料:《零死角玩转STM32》“使用寄存器点亮LED”章节
实验讲解

## Slide 3
GPIO简介
GPIO简介
GPIO—general purpose intput output
是通用输入输出端口的简称，简单来说就是软件可控制的引脚，STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来，从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能

## Slide 4
GPIO简介
STM32F103VET6引脚图
1、GPIO跟引脚有什么区别？
2、如何查找每一个GPIO的功能说明？

## Slide 5
GPIO简介
STM32F10x系列引脚分类
要学会查看每个引脚的功能，要知道查看什么资料

## Slide 6
GPIO功能框图讲解
GPIO功能框图讲解（需要重点学习）

## Slide 7
GPIO功能框图讲解
推挽输出

## Slide 8
GPIO功能框图讲解
开漏输出

## Slide 9
GPIO功能框图讲解
总结：什么叫推挽输出？
1、可以输出高低电平，用于连接数字器件，高电平由VDD决定，低电平由VSS决定。
2、推挽结构指两个三极管受两路互补的信号控制，总是在一个导通的时候另外一个截止，优点开关效率效率高，电流大，驱动能力强。
3、输出高电平时，电流输出到负载，叫灌电流，可以理解成推，输出低电平时，负载电流流向芯片，叫拉电流，即挽。

## Slide 10
GPIO功能框图讲解
总结：什么叫开漏输出？
1、只能输出低电平，不能输出高电平。
2、如果要输出高电平，则需要外接上拉。
3、开漏输出具有“线与”功能，一个为低，全部为低，多用于I2C和SMBUS总线。

## Slide 11
GPIO功能框图讲解
STM32 IO 如何输出 与5V的传感器连接

## Slide 12
GPIO功能框图讲解
GPIO输出初始化顺序
1、选定具体的GPIO
2、配置GPIO工作模式（CRL和CRH寄存器）
3、控制GPIO输出高低电平（ODR、BRR和BSRR）

## Slide 13
THANKS
零死角玩转STM32—M3系列
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺