## Slide 1
RCC—复位时钟控制
零死角玩转STM32—M3系列
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
讲解时钟树
参考资料:《零死角玩转STM32》
“RCC—使用HSE/HIS配置时钟”章节
02
重写时钟配置函数

## Slide 3
时钟树主系统时钟讲解
HSE时钟
HSE：High Speed External Clock signal，即高速的外部时钟。
来源：无源晶振（4-16M），通常使用8M。
控制：RCC_CR 时钟控制寄存器的位16：HSEON控制

## Slide 4
时钟树主系统时钟讲解
HSI时钟
HSI：Low Speed Internal Clock signal，高速的内部时钟。
来源：芯片内部，大小为8M，当HSE故障时，系统时钟会自动切换到HSI，直到HSE启动成功。
控制： RCC_CR 时钟控制寄存器的位0：HSION控制

## Slide 5
时钟树主系统时钟讲解
锁相环时钟
锁相环时钟：PLLCLK
来源：(HSI/2、HSE)经过倍频所得 。
控制：CFGR：PLLXTPRE、PLLMUL
注意：PLL时钟源头使用HIS/2的时候，PLLMUL最大只能是16，这个时候PLLCLK最大只能是64M，小于ST官方推荐的最大时钟72M。

## Slide 6
时钟树主系统时钟讲解
系统时钟
锁相环时钟：SYSCLK，最高为72M（ST官方推荐的）
来源：HSI、HSE、PLLCLK。
控制：CFGR：SW
注意：通常的配置是SYSCLK=PLLCLK=72M。

## Slide 7
时钟树主系统时钟讲解
HCLK时钟
HCLK：AHB高速总线时钟，速度最高为72M。为AHB总线的外设提供时钟、为Cortex系统定时器提供时钟（SysTick）、为内核提供时钟（FCLK）。
AHB：advanced high-performance bus。
来源：系统时钟分频得到，一般设置HCLK=SYSCLK=72M
控制： CFGR：HPRE

## Slide 8
时钟树主系统时钟讲解
PCLK1时钟
PCLK1：APB1低速总线时钟，最高为36M。为APB1总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器2-7提供时钟，最大为72M。
来源：HCLK分频得到，一般配置PCLK1=HCLK/2=36M
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE1位

## Slide 9
时钟树主系统时钟讲解
PCLK2时钟
PCLK2：APB2高速总线时钟，最高为72M。为APB1总线的外设提供时钟。为APB1总线的定时器1和8提供时钟，最大为72M。
来源：HCLK分频得到，一般配置PCLK1=HCLK=72M
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE2位

## Slide 10
时钟树其他时钟讲解
RTC时钟
RTC时钟：为芯片内部的RTC外设提供时钟。
来源：HSE_RTC（HSE分频得到）、LSE（外部32.768KHZ的晶体提供）、LSI（32KHZ）。
控制： RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR：RTCSEL位控制
独立看门狗时钟：IWDGCLK，由LSI提供

## Slide 11
时钟树主系统时钟讲解
MCO时钟输出
MCO：microcontroller clock output，微控制器时钟输出引脚，由PA8复用所得。
来源：PLLCLK/2，HSE、HSI、SYSCLK
控制：CRGR：MCO

## Slide 12
系统主时钟配置流程
系统时钟
配置流程
必须学会，了然于胸。

## Slide 13
THANKS
零死角玩转STM32—M3系列
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺