## Slide 1
串口初始结构体讲解
零死角玩转STM32—M3系列
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn

## Slide 2
主讲内容
01
参考资料:《零死角玩转STM32》
“USART—串口通信”章节
STM32串口初始化结构体讲解

## Slide 3
初始化结构体讲解
typedef struct
{
uint32_t USART_BaudRate; //波特率 BRR
uint16_t USART_WordLength; //字长 CR1_M
uint16_t USART_StopBits; //停止位 CR2_STOP
uint16_t USART_Parity; //校验控制 CR1_PCE、CR1_PS
uint16_t USART_Mode; //模式选择CR1_TE、CR1_RE
// 硬件流选择 CR3_CTSE、CR3_RTSE
uint16_t USART_HardwareFlowControl;
} USART_InitTypeDef;
USART初始化结构体

## Slide 4
初始化结构体讲解
typedef struct
{
uint16_t USART_Clock; // 同步时钟 CR2_CLKEN
uint16_t USART_CPOL; // 极性 CR2_CPOL
uint16_t USART_CPHA; // 相位 CR2_CPHA
uint16_t USART_LastBit; //最后一个位的时钟脉冲 CR2_LBC
} USART_ClockInitTypeDef;
同步时钟初始化结构体

## Slide 5
编程时需要用到的固件库函数
1-串口初始化函数
void USART_Init
(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
2-中断配置函数
void USART_ITConfig
(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT,
FunctionalState NewState)
3-串口使能函数
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx,
FunctionalState NewState)

## Slide 6
编程时需要用到的固件库函数
5-数据接收函数
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx)
4-数据发送函数
void USART_SendData
(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
6-中断状态位获取函数
ITStatus USART_GetITStatus
(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT)

## Slide 7
THANKS
零死角玩转STM32—M3系列
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：fire-stm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺